## Slide 1
Touch Smart BSP 초기화 방법

## Slide 2
Touch Smart 초기화 방법
  BSP의 개념과 구성
  Touch Smart 초기화 전 준비 사항
  Touch Smart 초기화 방법(FWDN)
  Touch Smart 초기화 방법(SD카드)
Contents

## Slide 3
  BSP란?
BSP(Board Support Package)란 Board를 사용할 수 있도록 하기 위한 Software 묶음이다. 조금 더 자세히 설명하자면 운영체제를 로드하기 위한 최소한의 장치를 지원하고, 하드웨어 보드의 모든 장치를 위한 드라이버를 말한다.
  BSP의 개념과 구성
  BSP 구성
1. Bootloader : 시스템의 하드웨어를 초기화하고 운영체제의 이미지를 RAM에 올려주는 역할을 하는 시스템 프로그램으로 하드웨어 의존성이 강하다.
2. OAL(OEM Adaption Layer) : HAL(Hardware Abstraction Layer)아래에 위치하며, 하드웨어 초기화 및 관리를 지원한다.
3. Device Driver : 특정 하드웨어나 장치를 제어하기 위한 커널의 일부분으로 동작하는 프로그램으로, 각각 장치 드라이버가 프로그램 되어 커널에 통합되어 실행된다.

## Slide 4
  Touch Smart 초기화 전 준비 사항
  Touch Smart 초기화 전 준비사항
시스템 운영체제 확인
FWDN프로그램 다운로드 및 설치
BSP이미지 파일 다운로드
Touch Smart 전원 ON, USB 케이블을 통한 PC와의 연결
SD카드, SD카드 리더기

## Slide 5
  시스템 운영 체제 확인
  Touch Smart 초기화 전 준비사항
내 PC - 속성

## Slide 6
  FWDN / BSP Image File 다운로드 및 설치
  Touch Smart 초기화 전 준비사항
www.autobase.biz 홈페이지 - 다운로드 – Touch Smart자료

## Slide 7
  FWDN / BSP Image File 다운로드 및 설치
  Touch Smart 초기화 전 준비사항
www.autobase.biz 홈페이지 - 다운로드 – Touch Smart자료

## Slide 8
  FWDN / BSP Image File 다운로드 및 설치
  Touch Smart 초기화 전 준비사항
시스템 운영 체제에 맞게 FWDN 프로그램 설치

## Slide 9
  FWDN프로그램을 이용한 Touch Smart 초기화
  Touch Smart 초기화 전 준비사항
Touch Smart와 PC 연결(USB 케이블을 통한 PC와의 연결 )
FWDN 프로그램 실행

## Slide 10
  FWDN프로그램을 이용한 Touch Smart 초기화
  Touch Smart 초기화 방법(FWDN)
Touch Smart Model에 따른 BSP 이미지 파일 등록

## Slide 11
  FWDN프로그램을 이용한 Touch Smart 초기화
  Touch Smart 초기화 방법(FWDN)
Touch Smart 1번 mode Switch ON 상태로 전원 재부팅(파일 업데이트 확인)
파일 업데이트 완료 후 1번 mode Switch OFF상태로 전원 재부팅

## Slide 12
  FWDN프로그램을 이용한 Touch Smart 초기화
  Touch Smart 초기화 방법(FWDN)
UtilMain > Key,Lang,FTP > UI Language and Locale Setting > 언어선택 > Reset

## Slide 13
  SD카드를 이용한 Touch Smart 초기화
  Touch Smart 초기화 방법(SD카드)
AutobaseTouch_800_480.fai >> BOOTLOGO.fai 파일이름 변경
NAND Data.fai >> Data.fai 파일이름 변경
BSP이미지 파일 SD카드에 복사하기(초기경로에 파일만)

## Slide 14
  SD카드를 이용한 Touch Smart 초기화
  Touch Smart 초기화 방법(SD카드)
Touch Smart 제품에 SD카드 장착 후 Touch Smart 재부팅(Mode Switch는 OFF상태 유지)

## Slide 15
실 습
  Touch Smart 초기화 방법

## Slide 16: 요 약
  FWDN프로그램 설치 / BSP 이미지 파일 다운
  Touch Smart 초기화 방법(FWDN)
Touch Smart와 PC연결(USB케이블)
FWDN_V7 실행
BSP 이미지 파일 등록
1번 Mode Switch 조작 후 재부팅(파일 업데이트 확인)
UtilMain - Key, Lang, FTP - UI Language and Locale Setting - 언어 선택 - Reset
FWDN _V7 설치
Touch Smart Model에 따른 BSP 이미지 파일 다운
  Touch Smart 초기화 방법(SD카드)
BSP이미지파일 이름변경 및 SD카드에 저장
Touch Smart제품에 SD카드 장착 및 Touch Smart 재부팅

## Slide 17: 인 사 말
㈜오토베이스
경기도 성남시 중원구 상대원1동 190-1 SKn테크노파크 비즈센터 1201호
Tel) (031) 776-0800, Fax) (031)-776-0802
www.autobase.biz
“ 시청하여 주셔서 감사합니다 ”